PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ELABORATA

Članom 14 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19), propisano je da se:

" Posebnim Elaboratom  utvrđuju zone, dozvoljeno vrijeme parkiranja, kategorija motornih vozila koja se mogu parkirati i način naplate naknade parkiranja za opšta i posebna parkirališta (u daljem tekstu Elaborat).

Elaborat iz stava 1 donosi Skupština opštine.

Elaborat se može donositi fazno po pojedinim područjima Opštine.

Elaborat iz stava 1 ovog člana izrađuje organ nadležan za poslove saobraćaja".

GRANICA  OBUHVATA

Ovim elaboratom je obuhvaćen prostor oivičen ulicama: Vuka Mićunovića,  Nika Miljanića, Baja Pivljanina,  II dalmatinske, Josipa Broza, Vuka Karadžića, Marka Miljanova, Trgom Šaka Petrovića, Vučedolskom, Trgom Save Kovačevića, 13.jul, Mrkošnica I i Gojka Garčevića.

OSNOVNI  KRITERIJUMI   ZA IZRADU ELABORATA

Tehničko regulisanje parkiranja podrazumijeva organizaciju i obilježavanje svih mjesta na uličnim frontovima, na kojima je dozvoljeno parkiranje. Pri tome se moraju uvažavati svi zakonski propisi koji se odnose na definisanje mikrolokacije svakog parking mjesta i normativi za njegovo dimenzionisanje.

Kriterijumi primijenjeni pri izradi predmetnog Elaborata su sljedeći:

1. Za svaku ulicu sa intezivnim saobraćajem, na osnovu relevantnih pokazatelja, vršena je procjena mogućnosti parkiranja.

2. U ulicama sa intezivnim saobraćajem, u kojima je dozvoljeno parkiranje, isto je regulisano pod uglom manjim od 90° u odnosu na osovinu saobraćajnice.

3. Ispoštovana su:

- ograničenja u profilima ulica (kolski ulazi, BUS stajališta, niše za kontejnere i sl.),

- zabrana parkiranja 5.0 m od pješačkog prelaza,

- zabrana parkiranja 5.0 m od ugla ulice (poprečne linije kolovoza), ukoliko ulica nema pješački prelaz.

Za dimenzionisanje i obilježavanje parking mjesta na javnim parkiralištima, korišćen je Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni list CG“, br. 35 / 2021) i važeći crnogorski standardi (MEST). Potrebni detalji, koji su u skladu sa pomenutim standardom, dati su u grafičkom dijelu ovog Elaborata.

Pregledni plan horizontalne i vertikalne signalizacije koji je dat kroz predmetni Elaborat, urađen je na definisanom građevinskom rješenju i usaglašen sa  važećim režimom odvijanja saobraćaja za zonu obuhvata Elaborata.

Uz  predlog obilježavanja parking mjesta dat je i predlog  vertikalne signalizacije kojim se određuje vrsta znaka i način korišćenja vremenske zone parkiranja. Saobraćajni znakovi su dimenzija 600x600mm (znak III-35) sa dopunskim tablama 500x600mm (IV-25)  ili 300x600mm (IV-13.8). Ukoliko se navedeni znak III-35 koristi kao jedan znak, može biti dimenzija 600x900mm (znak III-35 sa dopunskom tablom IV-13.8.

Pozicije parking mjesta namijenjenih osobama sa invaliditetom ( u daljem tekstu OSI) u Elaboratu, utvrđene su zajedno sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom. Obilježavanje parking mjesta koja su isključivo namijenjena za parkiranje lica sa invaliditetom vrši se u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni list CG“,br. 35/2021) i važećim crnogorskim standardima (MEST). Kod svih ovih parking mjesta planirani su potrebni manipulativni prostori koji se obilježavaju sa V-56 (varijante V-56.1 i V-56.2) navedenog Pravilnika. Potrebni detalji, koji su u skladu sa pomenutim standardom, dati su u grafičkom dijelu ovog Elaborata.

Uz  predlog obilježavanja ovih parking mjesta dat je i predlog  vertikalne signalizacije. Saobraćajni  znakovi  su dimenzija 600x600mm (znak III-35) sa dopunskom tablom 300x600mm (IV-14 i IV-14.2) koja označava da su parking mjesta rezervisana za lica sa invaliditetom.

Za obezbjedjenje samostalnog kretanja lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom  u javnom saobraćaju  kao jedan od elemenata pristupačnosti je i parking mjesto. Uslovi koje mora da ispuni PM definisani su članom 40 Pravilnika o bližeim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup kretanja lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (dimenzije PM, izlaz sa PM na trotoar, kvalitet manipulativne površine PM, način obilježavanja PM i sl.).

Oznake za zabranu zaustavljanja i parkiranja

Vrlo često je, na mjestima gde je dozvoljeno parkiranje, potrebno da se na maloj dužini zabrani zaustavljanje i parkiranje (oko ulaza, raskrsnica i slično).

U ovu grupu oznaka horizontalne signalizacije spadaju oznake za označavanje

površina na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Obilježavaju se sa oznakom V-51, u skladu sa važećim Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni list CG“, br.35/2021) i crnogorskim standardima (MEST). Potrebni detalji, koji su u skladu sa pomenutim standardom, dati su u grafičkom dijelu ovog Elaborata.

ELEMENTI INFRASTRUKTURE ZA PARKIRANJE I KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA KOJA SE MOGU PARKIRATI

Infrastrukturu za parkiranje na području obuhvaćenom ovim elaboratom, čine  javne površine za parkiranje motornih vozila određene lokalnim planskim dokumentom i planom privremenih objekata i poseban prostor određen za parkiranje  vozila u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Nikšić.

I  OPŠTA PARKIRALIŠTA

Opšta parkirališta su djelovi kolovoza, trotoara ili površine između kolovoza i trotoara, posebno izgrađeni objekti ili posebni prostori uređeni saobraćajnom signalizacijom namijenjeni za parkiranje motornih vozila , koji su dostupni svim korisnicima i kod kojih se ne vrši  kontrola ulaska i izlaska vozila. Ova parkirališta čine obilježena parking mjesta (u daljem tekstu: PM).

U grafičkom dijelu Elaborata, priložen je situacioni prikaz  PM pojedinačno za svaku ulicu, a na osnovu kojih je precizno utvrđen broj raspoloživih PM. Njihov tabelarni prikaz  (sa utvrđenim brojem PM pod režimom naplate i rezervisanim PM za OSI)  po uličnim frontovima, a u sklopu određene zone,  dat je u poglavlju Organizacija zona.

Ukupan broj parking mjesta na opštim parkiralištima u granici obuhvata Elaborata, koja podliježu naplati parkiranja je  632 (tabela br. 7), dok je broj PM rezervisan za OSI 40. Dva PM u Ul. Radoja Dakića rezervisana su isključivo za punjenje električnih vozila.

II  POSEBNA PARKIRALIŠTA

Posebna parkirališta su površine i objekti  koji su uređeni i izgrađeni za parkiranje  motornih vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila.

Na posmatranom području, postoji devet lokacija koje se mogu organizovati kao posebna parkirališta za motorna vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila, postavljanjem saobraćajne i druge opreme.

Posebna parkirališta mogu biti stalna, privremena i povremena.

1.Stalna parkirališta

Stalna parkirališta utvrđuju se lokalnim planskim dokumentom.

U grafičkom dijelu Elaborata priložen je situacioni prikaz svih  lokacija posebnih parkirališta (obuhvatajući i parkirališta u stambenim kvartovima), a na osnovu kojih je precizno utvrđen broj raspoloživih PM.  Njihov tabelarni prikaz (sa utvrđenim brojem PM pod režimom naplate i rezervisanim PM za OSI)  po zonama dat je u poglavlju Organizacija zona.

Ukupan broj parking mjesta na posebnim parkiralištima u granici obuhvata Elaborata, koja podliježu naplati parkiranja  je  699 (tabela br. 8), dok je broj PM rezervisan za OSI 41.

Kao i do sada, navedena parkirališta funkcionisaće i dalje kao opšta u okviru određene zone, pa se ostavlja mogućnost da se nakon izvjesnog perioda eksploatacije, ona mogu postavljanjem saobraćajne i druge opreme za kontrolisani ulaz i izlaz, prebaciti u kategoriju posebna parkirališta.

2.Privremena i povremena parkirališta

Privremena parkirališta su privremeno uređene površine zemljišta koje nije komunalno opremljeno i koje se koristi za parkiranje do privođenja namjeni utvrđenoj planskim dokumentom.

Za privremena parkirališta, lokaciju i odobrenje izdaje organ nadležan za poslove uređenja prostora uz prethodno pribavljenu saglasnost organa nadležnog za poslove saobraćaja.

Povremena parkirališta  su javne površine, koje odredi organ nadležan za poslove uređenja prostora, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa  nadležnog za poslove saobraćaja, u blizini objekta u kojima se održavaju sportske, kulturne, umjetničke, sajamske i druge manifestacije, za vrijeme održavanja tih manifestacija uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za bezbjednost saobraćaja.

III POSEBNI PROSTORI ZA PARKIRANJE

Posebni prostori za parkiranje vozila koji pripadaju određenom objektu (privrednom društvu, ustanovi, stambenoj zgradi i sl.), mogu se shodno članu 5 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19), ustupiti vršiocu komunalne djelatnosti za parkiranje, uz prethodnu saglasnost organa  lokalne uprave nadležnog za poslove saobraćaja. Visina naknade za ustupljeno zemljište i druga prava i obaveze između vršioca komunalne djelatnosti i vlasnika prostora utvrđuju se ugovorom u skladu sa odlukom Odbora direktora vršioca komunalne djelatnosti.

Za korišćenje parkirališta (posebni prostori za parkiranje) koji se ustupe vršiocu komunalne djelatnosti pod gore navedenim uslovima, korisnici plaćaju  naknadu saglasno cjenovniku.

U grafičkom dijelu Elaborata priložen je situacioni prikaz jedne lokacije posebnog prostora za parkiranje, a na osnovu kojih je precizno utvrđen broj raspoloživih PM. Tabelarni prikaz (sa utvrđenim brojem PM pod režimom naplate i rezervisanim PM za OSI)  po zonama, dat je u poglavlju Organizacija zona.

Ukupan broj parking mjesta na posebnom parking prostoru u granici obuhvata Elaborata je 37 (tabela br. 9), dok je broj PM rezervisan za OSI 2.

ORGANIZACIJA ZONA

Opšta i posebna  parkirališta kao i posebni prostori za parkiranje, na predmetnom prostoru organizuju se u sljedeće zone :

I  ZONA obuhvata : Trg slobode i ulice: Njegoševu (od Trga Save Kovačevića do raskrsnice sa ulicama Narodnih heroja i V proleterske brigade), Lazara Sočice, Josipa Sladea, Manastirsku, Novice Cerovića, Jovana Cvijića, Karađorđevu, Novaka Ramova i Vardarsku.

OPŠTA PARKIRALIŠTA:

| Naziv ulice | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom |
| --- | --- | --- |
| 1. Trg slobode | 11 | 1 |
| UKUPNO: | 11PM | 1PM |

Tabela br.1a:   Utvrđeni broj opštih parking mjesta za Trg slobode

OPŠTA PARKIRALIŠTA:

| Naziv ulice | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom |
| --- | --- | --- |
| 1. Njegoševa | 20 | 1 |
| 2. Lazara Sočice | 12 | 1 |
| 3. Josipa Sladea | 14 | 1 |
| 4. Manastirska | 22 | 1 |
| 5. Novice Cerović | 24 | 1 |
| 6. Jovana Cvijića | 11 | 1 |
| 7. Novaka Ramova | 23 | 1 |
| 8. Karađorđeva | 31 | 2 |
| 9. Vardarska | 9 | 1 |
| UKUPNO: | 166 PM | 10 PM |

Tabela br.1b:   Utvrđeni broj opštih parking mjesta na ulicama  iz I zone

II  ZONA  obuhvata:

Trg Save Kovačević i sljedeće ulice: Gojka Garčevića, Mrkošnica I, Đura Salaja, Marka Miljanova, Živka Nikolića, Serdara Šćepana  (od raskrsnice sa Ul. V proleterske brigade do raskrsnice sa Ul. Nikole Tesle), Danila Bojovića, Radoja Dakića, Ljube Nenadovića, Nika Miljanića i Nikole Tesle.

OPŠTA PARKIRALIŠTA:

| Naziv ulice | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom |
| --- | --- | --- |
| 1. Trg Save Kovačevića | 17 | 1 |
| 2. Đura Salaja | 14 | 1 |
| 3. Marka Miljanova | 22 | 1 |
| 4. Živka Nikolića | 6 | 1 |
| 5. Serdara Šćepana (I dio) | 19 | 1 |
| 6. Danila Bojovića | 37 | 2 |
| 7. Radoja Dakića | 104 | 6 |
| 8. Ljube Nenadovića | 6 | - |
| 10. Nika Miljanića | 18 | 2 |
| 11. Nikole Tesle | 20 | 2 |
| UKUPNO: | 263 PM | 17 PM |

Tabela br.2:   Utvrđeni broj opštih parking mjesta na ulicama za II zonu

POSEBNA PARKIRALIŠTA:

| Naziv | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za OSI |
| --- | --- | --- |
| 1. P1 - parking kod Doma zdravlja (Ul. Radoja Dakića) | 17 | 1 |
| 2. P2 - parking kod Doma revoluc. (Ul. Radoja Dakića) |  |  |
| P2a | 72 | 4 |
| P2b | 68 | 4 |
| 3. P3 - parking kod Dječ. dispan. (Bul. Vuka Mićunovića) | 50 | 4 |
| 4. P4 - parking u Ul. Živka Nikolića | 29 | 2 |
| 5. P5 - parking ispred objekta AS (Trg Save Kovačevića) | 63 | 3 |
| 6. P6 - parking iza Autob. stanica | 29 | 1 |
| 7. P7 - parking u Ul. Gojka Garč. (stamb.posl.obj.- Papović) | 31 | 2 |
| UKUPNO: | 359 PM | 21 PM |

Tabela br.3a:  Utvrđeni broj posebnih parking mjesta za II zonu

PARKIRALIŠTA U STAMBENIM KVARTOVIMA:

| Naziv | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za OSI |
| --- | --- | --- |
| 1. PII - parking u Vučedolskoj ul. (kod Gradskog parka) | 29 | 2 |
| 2. PII - parking u Bul. V. Mićun. (kod st. obj. »Meander«) | 23 | 1 |
| UKUPNO: | 52 PM | 3 PM |

Tabela br.3b:  Utvrđeni broj posebnih parking mjesta u stamb. kvartovima za II

zonu

POSEBNI PROSTORI ZA PARKIRANJE:

U ovu grupu spada sljedeći prostor za parkiranje:

| Naziv | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za OSI |
| --- | --- | --- |
| 2. PPI – park. prost. kod Dom zdrav. (Ul. Nika Miljanića) |  | 2 |
| UKUPNO: | 37 PM | 2PM |

Tabela br.4:  Utvrđeni broj parking mjesta na posebnim prostorima za parkir.

za II zonu

III ZONA obuhvata:

Ulice: Serdara Šćepana (od raskrsnice sa Ul. Nikole Tesle do raskrsnice sa Ul. Josipa Broza), Baja Pivljanina, II dalmatinske brigade i Josipa Broza.

OPŠTA PARKIRALIŠTA:

| Naziv ulice | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom |
| --- | --- | --- |
| 1. Serdara Šćepana (II dio) | 51 | 3 |
| 2. Baja Pivljanina | 37 | 2 |
| 3. II dalmatinske brigade | 14 | 1 |
| 4. Josipa Broza | 90 | 6 |
| UKUPNO: | 192PM | 12PM |

Tabela br.5:   Utvrđeni broj opštih parking mjesta na ulicama za III zonu

POSEBNA PARKIRALIŠTA:

| Naziv | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za OSI |
| --- | --- | --- |
| 1. P8 - parking u Ul. serd.Šćepana | 44 | 2 |
| 2. P9 - parking u Ul. B. Pivlanina (kod Muzičke škole) | 33 | 2 |
| UKUPNO: | 77 PM | 4 PM |

Tabela br.6a:  Utvrđeni broj posebnih parking mjesta za III zonu

PARKIRALIŠTA U STAMBENIM KVARTOVIMA:

| Naziv | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za OSI |
| --- | --- | --- |
| 1. PIII - parking (kod Centralnog vrtića) | 63 | 4 |
| 2. PIV - parking (kod st. obj. solitera) | 68 | 5 |
| 3. PV - parking u Ul. serd. Šćep. (kod tri stamb. objekta) | 58 | 3 |
| 4. PVI - parking u Ul. serd. Šćep. (kod stamb. obj. Treska) | 22 | 1 |
| UKUPNO: | 211PM | 13 PM |

Tabela br.6b:  Utvrđeni broj posebnih parking mjesta u stamb. kvartovima za III

zonu

UKUPAN BROJ PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE

U ZONAMA OBUHVATA ELABORATA :

- UKUPAN BROJ  OPŠTIH  PARKING MJESTA:

| ZONA | UKUPAN BROJ: OPŠTA PM |
| --- | --- |
| I ZONA | 177 |
| II ZONA | 263 |
| III ZONA | 192 |
| SVEGA : | 632 PM |

Tabela br.7:   Svega broj opštih parking mjesta po zonama

2a. UKUPAN BROJ POSEBNIH  PARKING MJESTA:

| ZONA | UKUPAN BROJ: POSEBNA PM |
| --- | --- |
| I ZONA | - |
| II ZONA | 359 |
| III ZONA | 77 |
| SVEGA : | 436 PM |

Tabela br.8a:   Svega broj posebnih parking mjesta po zonama

2b. UKUPAN BROJ POSEBNIH  PARKING MJESTA – STAMB. KVART.

| ZONA | UKUPAN BROJ: POSEBNA PM |
| --- | --- |
| I ZONA | - |
| II ZONA | 52 |
| III ZONA | 211 |
| SVEGA : | 263 PM |

Tabela br.8b:   Svega broj posebnih parking mjesta po zonama

2. UKUPAN BROJ POSEBNIH  PARKING MJESTA (2a+2b)

| ZONA | UKUPAN BROJ: POSEBNA PM |
| --- | --- |
| I ZONA | - |
| II ZONA | 411 |
| III ZONA | 288 |
| SVEGA : | 699 PM |

Tabela br.8:   Svega broj posebnih parking mjesta po zonama

3. UKUPAN BROJ  PARKING MJESTA NA POSEBNIM PROSTORIMA ZA PARKIRANJE:

| ZONA | UKUPAN BROJ: POSEBNI PROSTORI |
| --- | --- |
| I ZONA | - |
| II ZONA | 37 |
| III ZONA | - |
| SVEGA : | 37 PM |

Tabela br.9:   Svega broj parking mjesta na posebnim prostorima po zonama

UKUPAN BROJ  PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE U ZONAMA OBUHVATA ELABORATA :

| ZONA | UKUPAN BROJ PM |
| --- | --- |
| I ZONA | 177 |
| II ZONA | 711 |
| III ZONA | 480 |
| SVEGA : | 1368 PM |

Tabela br.10:   Svega broj  parking mjesta po zonama

Ukupan broj parking mjesta koja podliježu režimu naplate parkiranja, na području obuhvata Elaborata je 1368 PM (tabela br. 10) uključujući i parking mjesta na posebnim prostorima (37 PM, tabela br. 9) koja se u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19) mogu ustupiti vršiocu komunalne djelatnosti za parkiranje.

NAPLATA PARKIRANJA

Parkiranje se naplaćuje na parkiralištima ( opštim i posebnim) od 07.00 do 24.00 časa radnim danima i subotom. Na parkiralištima gdje je potražnja za parking mjestima znatno manja, to se parkiranje može naplaćivati za kraći vremenski period.

Saglasno članu 21 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštini Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19), za korišćenje javnih parkirališta korisnik plaća naknadu koju cjenovnikom utvrđuje Odbor direktora vršioca komunalne djelatnosti. Na  cjenovnik saglasnost  daje Skupšina opštine.

Organ  nadležan za poslove saobraćaja, dužan je da na javnom parkiralištu odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lica kod kojih je usljed tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata, vozila koja koriste djeca sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću i koja ostvaruju pravo na ličnu invalidninu ili pravo na dodatak za njegu i pomoć, kao i vozila udruženja ovih lica.

Za korišćenje parking mjesta  za lica sa invaliditetom, ne plaća se naknada.

Naplata parkiranja kroz primjenjenu  jediničnu cijenu po započetom satu je jedna od mjera kojima se upravlja parkiranjem, odnosno prostornom raspodjelom zahtjeva za parkiranje i iskorišćenjem raspoloživih kapaciteta na parkiralištima (opštim i posebnim). Implementacijom ovog režima parkiranja, stvoriće se uslovi za bolje iskorišćenje postojećih kapaciteta parkirališta i uklanjanje sa javnih parkirališta automobila koji se duži period ne koriste.

Kategorije korisnika koje treba obuhvatiti tarifnim sistemom su: pravna lica, preduzetnici i fizička lica što je i precizirano Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19).

NAČIN NAPLATE PARKIRANJA

- Opšta parkirališta

Naplata parkiranja preko GSM mreže (korišćenjem mobilnog telefona)

Ovaj način naplate  parkiranja vrši se uplatama određenog iznosa putem slanja SMS poruka na određene provajdere GSM mreža. Kao jedinica usluge uzima se jedan čas parkiranja, a cijene te jedinice usluge su različite po pojedinim zonama i  date  su u cjenovniku.

U prvoj zoni dozvoljava se maksimalno zadržavanje vozila na parking mjestu dva sata isključivo na Trgu slobode, dok za ostali dio prve zone  nema vremenskog ograničenja u pogledu zadržavanja vozila na parking mjestu. Uplata se vrši na početku svakog sata parkiranja. Posle iskorišćenja maksimalnog vremena zadržavanja na parking mjestu, vozilo je potrebno ukloniti  u  narednih 5 minuta jer uplata neće biti prihvaćena za istu zonu.

U drugoj i trećoj zoni nema vremenskog ograničenja u pogledu zadržavanja vozila na parking mjestu. I ovdje se uplata vrši na početku svakog sata parkiranja.

Ostavlja se mogućnost da se nakon izvjesnog vremena eksploatacije parking prostora u II i III zoni, uvede vremenski neograničeno korišćenje, sa plaćanjem dnevne karte u iznosu predviđenom Cjenovnikom. Ovakav način naplate se može uvesti na parking prostorima II i III zone gdje se, kroz analizu korišćenja/potražnje parking mjesta, utvrdi da je  potražnja za parkiranjem u toku dana manja. Uvođenje dnevne karte na određenoj lokaciji vrši se na predlog vršioca komunalne djelatnosti, uz saglasnost organa nadležnog za poslove saobraćaja. Ovakvi parking prostori se označavaju posebnom dodatnom tablom.

Prodaja parking karata

Kao alternativni način naplate usluga parkiranja na opštim parkiralištima je prodaja parking karata preko parking-automata, na naplatnim objektima parkirališta, ili na drugim prodajnim mjestima u gradu.

Prodaja povlašćenih parking karata

Ovaj način prodaje se primjenjuje za povlašćene kategorije korisnika opštih parkirališta, kao što su stanari ovih zona, pravna lica i preduzetnici u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić, ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19.

Ovoj kategoriji korisnika povlašćena parking karta izdaje se na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Važi isključivo za određenu zonu i omogućava korisniku da na parking mjestu ostane u neograničenom vremenskom periodu, ali mu ne garantuje slobodno parking mjesto.

Vršilac komunalne djelatnosti izdaje povlašćenu parking kartu u skladu sa članom 19 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Nikšić, ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19 . Prioritet kod izdavanja povlašćenih parking karata imaju stanari.

### Rezervacija parking mjesta

Organ uprave nadležan za poslove saobraćaja može na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja, izuzetno odobriti  rezervaciju parking mjesta državnim organima, organima Opštine, javnim službama, diplomatskim i drugim stranim predstavnicima, drugim pravnim licima i preduzetnicima u skladu sa članom 20 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Nikšić, ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19 ..

Rezervaciju parking mjesta na javnim parkiralištima organ nadležan za poslove saobraćaja, može odobriti  i licima sa invaliditetom iz člana 16 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić, ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19.

2) Posebna  parkirališta

Kontrola ulaska i izlaska vozila sa posebnog parkirališta vrši se postavljanjem rampe i objekta za naplatu.