ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЕЛАБОРАТА

Чланом 14 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Никшић ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19), прописано је да се:

" Посебним Елаборатом  утврђују зоне, дозвољено вријеме паркирања, категорија моторних возила која се могу паркирати и начин наплате накнаде паркирања за општа и посебна паркиралишта (у даљем тексту Елаборат).

Елаборат из става 1 доноси Скупштина општине.

Елаборат се може доносити фазно по појединим подручјима Општине.

Елаборат из става 1 овог члана израђује орган надлежан за послове саобраћаја".

ГРАНИЦА  ОБУХВАТА

Овим елаборатом је обухваћен простор оивичен улицама: Вука Мићуновића,  Ника Миљанића, Баја Пивљанина,  II далматинске, Јосипа Броза, Вука Караџића, Марка Миљанова, Тргом Шака Петровића, Вучедолском, Тргом Саве Ковачевића, 13.јул, Мркошница I и Гојка Гарчевића.

ОСНОВНИ  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА

Техничко регулисање паркирања подразумијева организацију и обиљежавање свих мјеста на уличним фронтовима, на којима је дозвољено паркирање. При томе се морају уважавати сви законски прописи који се односе на дефинисање микролокације сваког паркинг мјеста и нормативи за његово димензионисање.

Критеријуми примијењени при изради предметног Елабората су сљедећи:

1. За сваку улицу са интезивним саобраћајем, на основу релевантних показатеља, вршена је процјена могућности паркирања.

2. У улицама са интезивним саобраћајем, у којима је дозвољено паркирање, исто је регулисано под углом мањим од 90° у односу на осовину саобраћајнице.

3. Испоштована су:

- ограничења у профилима улица (колски улази, BUS стајалишта, нише за контејнере и сл.),

- забрана паркирања 5.0 м од пјешачког прелаза,

- забрана паркирања 5.0 м од угла улице (попречне линије коловоза), уколико улица нема пјешачки прелаз.

За димензионисање и обиљежавање паркинг мјеста на јавним паркиралиштима, коришћен је Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени лист ЦГ“, бр. 35 / 2021) и важећи црногорски стандарди (МЕСТ). Потребни детаљи, који су у складу са поменутим стандардом, дати су у графичком дијелу овог Елабората.

Прегледни план хоризонталне и вертикалне сигнализације који је дат кроз предметни Елаборат, урађен је на дефинисаном грађевинском рјешењу и усаглашен са  важећим режимом одвијања саобраћаја за зону обухвата Елабората.

Уз  предлог обиљежавања паркинг мјеста дат је и предлог  вертикалне сигнализације којим се одређује врста знака и начин коришћења временске зоне паркирања. Саобраћајни знакови су димензија 600x600mm (знак III-35) са допунским таблама 500x600mm (IV-25)  или 300x600mm (IV-13.8). Уколико се наведени знак III-35 користи као један знак, може бити димензија 600x900mm (знак III-35 са допунском таблом IV-13.8.

Позиције паркинг мјеста намијењених особама са инвалидитетом ( у даљем тексту ОСИ) у Елаборату, утврђене су заједно са представницима удружења особа са инвалидитетом. Обиљежавање паркинг мјеста која су искључиво намијењена за паркирање лица са инвалидитетом врши се у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени лист ЦГ“,бр. 35/2021) и важећим црногорским стандардима (МЕСТ). Код свих ових паркинг мјеста планирани су потребни манипулативни простори који се обиљежавају са V-56 (варијанте V-56.1 и V-56.2) наведеног Правилника. Потребни детаљи, који су у складу са поменутим стандардом, дати су у графичком дијелу овог Елабората.

Уз  предлог обиљежавања ових паркинг мјеста дат је и предлог  вертикалне сигнализације. Саобраћајни  знакови  су димензија 600x600mm (знак III-35) са допунском таблом 300x600mm (IV-14 и IV-14.2) која означава да су паркинг мјеста резервисана за лица са инвалидитетом.

За обезбјеђење самосталног кретања лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом  у јавном саобраћају  као један од елемената приступачности је и паркинг мјесто. Услови које мора да испуни ПМ дефинисани су чланом 40 Правилника о ближеим условима и начину прилагођавања објеката за приступ кретања лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом (димензије ПМ, излаз са ПМ на тротоар, квалитет манипулативне површине ПМ, начин обиљежавања ПМ и сл.).

Ознаке за забрану заустављања и паркирања

Врло често је, на мјестима где је дозвољено паркирање, потребно да се на малој дужини забрани заустављање и паркирање (око улаза, раскрсница и слично).

У ову групу ознака хоризонталне сигнализације спадају ознаке за означавање површина на којима је забрањено заустављање и паркирање. Обиљежавају се са ознаком V-51, у складу са важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени лист ЦГ“, бр.35/2021) и црногорским стандардима (МЕСТ). Потребни детаљи, који су у складу са поменутим стандардом, дати су у графичком дијелу овог Елабората.

ЕЛЕМЕНТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ И КАТЕГОРИЈА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА СЕ МОГУ ПАРКИРАТИ

Инфраструктуру за паркирање на подручју обухваћеном овим елаборатом, чине  јавне површине за паркирање моторних возила одређене локалним планским документом и планом привремених објеката и посебан простор одређен за паркирање  возила у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији Општине Никшић.

I  ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА

Општа паркиралишта су д‌јелови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара, посебно изграђени објекти или посебни простори уређени саобраћајном сигнализацијом намијењени за паркирање моторних возила , који су доступни свим корисницима и код којих се не врши  контрола уласка и изласка возила. Ова паркиралишта чине обиљежена паркинг мјеста (у даљем тексту: ПМ).

У графичком дијелу Елабората, приложен је ситуациони приказ  ПМ појединачно за сваку улицу, а на основу којих је прецизно утврђен број расположивих ПМ. Њихов табеларни приказ  (са утврђеним бројем ПМ под режимом наплате и резервисаним ПМ за ОСИ)  по уличним фронтовима, а у склопу одређене зоне,  дат је у поглављу Организација зона.

Укупан број паркинг мјеста на општим паркиралиштима у граници обухвата Елабората, која подлијежу наплати паркирања је  632 (табела бр. 7), док је број ПМ резервисан за ОСИ 40. Два ПМ у Ул. Радоја Дакића резервисана су искључиво за пуњење електричних возила.

II  ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА

Посебна паркиралишта су површине и објекти  који су уређени и изграђени за паркирање  моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.

На посматраном подручју, постоји девет локација које се могу организовати као посебна паркиралишта за моторна возила са контролисаним уласком и изласком возила, постављањем саобраћајне и друге опреме.

Посебна паркиралишта могу бити стална, привремена и повремена.

1.Стална паркиралишта

Стална паркиралишта утврђују се локалним планским документом.

У графичком дијелу Елабората приложен је ситуациони приказ свих  локација посебних паркиралишта (обухватајући и паркиралишта у стамбеним квартовима), а на основу којих је прецизно утврђен број расположивих ПМ.  Њихов табеларни приказ (са утврђеним бројем ПМ под режимом наплате и резервисаним ПМ за ОСИ)  по зонама дат је у поглављу Организација зона.

Укупан број паркинг мјеста на посебним паркиралиштима у граници обухвата Елабората, која подлијежу наплати паркирања  је  699 (табела бр. 8), док је број ПМ резервисан за ОСИ 41.

Као и до сада, наведена паркиралишта функционисаће и даље као општа у оквиру одређене зоне, па се оставља могућност да се након извјесног периода експлоатације, она могу постављањем саобраћајне и друге опреме за контролисани улаз и излаз, пребацити у категорију посебна паркиралишта.

2.Привремена и повремена паркиралишта

Привремена паркиралишта су привремено уређене површине земљишта које није комунално опремљено и које се користи за паркирање до привођења намјени утврђеној планским документом.

За привремена паркиралишта, локацију и одобрење издаје орган надлежан за послове уређења простора уз претходно прибављену сагласност органа надлежног за послове саобраћаја.

Повремена паркиралишта  су јавне површине, које одреди орган надлежан за послове уређења простора, уз претходно прибављену сагласност органа  надлежног за послове саобраћаја, у близини објекта у којима се одржавају спортске, културне, умјетничке, сајамске и друге манифестације, за вријеме одржавања тих манифестација уз претходно прибављено мишљење органа државне управе надлежног за безбједност саобраћаја.

III ПОСЕБНИ ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ

Посебни простори за паркирање возила који припадају одређеном објекту (привредном друштву, установи, стамбеној згради и сл.), могу се сходно члану 5 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Никшић ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19), уступити вршиоцу комуналне д‌јелатности за паркирање, уз претходну сагласност органа  локалне управе надлежног за послове саобраћаја. Висина накнаде за уступљено земљиште и друга права и обавезе између вршиоца комуналне д‌јелатности и власника простора утврђују се уговором у складу са одлуком Одбора директора вршиоца комуналне д‌јелатности.

За коришћење паркиралишта (посебни простори за паркирање) који се уступе вршиоцу комуналне д‌јелатности под горе наведеним условима, корисници плаћају  накнаду сагласно цјеновнику.

У графичком дијелу Елабората приложен је ситуациони приказ једне локације посебног простора за паркирање, а на основу којих је прецизно утврђен број расположивих ПМ. Табеларни приказ (са утврђеним бројем ПМ под режимом наплате и резервисаним ПМ за ОСИ)  по зонама, дат је у поглављу Организација зона.

Укупан број паркинг мјеста на посебном паркинг простору у граници обухвата Елабората је 37 (табела бр. 9), док је број ПМ резервисан за ОСИ 2.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗОНА

Општа и посебна  паркиралишта као и посебни простори за паркирање, на предметном простору организују се у сљедеће зоне :

I  ЗОНА обухвата : Трг слободе и улице: Његошеву (од Трга Саве Ковачевића до раскрснице са улицама Народних хероја и V пролетерске бригаде), Лазара Сочице, Јосипа Сладеа, Манастирску, Новице Церовића, Јована Цвијића, Карађорђеву, Новака Рамова и Вардарску.

ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА:

| Назив улице | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за особе са инвалидитетом |
| --- | --- | --- |
| 1. Трг слободе | 11 | 1 |
| УКУПНО: | 11ПМ | 1ПМ |

Табела бр.1а:   Утврђени број општих паркинг мјеста за Трг слободе

ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА:

| Назив улице | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за особе са инвалидитетом |
| --- | --- | --- |
| 1. Његошева | 20 | 1 |
| 2. Лазара Сочице | 12 | 1 |
| 3. Јосипа Сладеа | 14 | 1 |
| 4. Манастирска | 22 | 1 |
| 5. Новице Церовић | 24 | 1 |
| 6. Јована Цвијића | 11 | 1 |
| 7. Новака Рамова | 23 | 1 |
| 8. Карађорђева | 31 | 2 |
| 9. Вардарска | 9 | 1 |
| УКУПНО: | 166 ПМ | 10 ПМ |

Табела бр.1б:   Утврђени број општих паркинг мјеста на улицама  из I зоне

II  ЗОНА  обухвата:

Трг Саве Ковачевић и сљедеће улице: Гојка Гарчевића, Мркошница I, Ђура Салаја, Марка Миљанова, Живка Николића, Сердара Шћепана  (од раскрснице са Ул. V пролетерске бригаде до раскрснице са Ул. Николе Тесле), Данила Бојовића, Радоја Дакића, Љубе Ненадовића, Ника Миљанића и Николе Тесле.

ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА:

| Назив улице | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за особе са инвалидитетом |
| --- | --- | --- |
| 1. Трг Саве Ковачевића | 17 | 1 |
| 2. Ђура Салаја | 14 | 1 |
| 3. Марка Миљанова | 22 | 1 |
| 4. Живка Николића | 6 | 1 |
| 5. Сердара Шћепана (I дио) | 19 | 1 |
| 6. Данила Бојовића | 37 | 2 |
| 7. Радоја Дакића | 104 | 6 |
| 8. Љубе Ненадовића | 6 | - |
| 10. Ника Миљанића | 18 | 2 |
| 11. Николе Тесле | 20 | 2 |
| УКУПНО: | 263 ПМ | 17 ПМ |

Табела бр.2:   Утврђени број општих паркинг мјеста на улицама за II зону

ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА:

| Назив | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за ОСИ |
| --- | --- | --- |
| 1. П1 - паркинг код Дома здравља (Ул. Радоја Дакића) | 17 | 1 |
| 2. П2 - паркинг код Дома револуц. (Ул. Радоја Дакића) |  |  |
| П2а | 72 | 4 |
| П2б | 68 | 4 |
| 3. П3 - паркинг код Д‌јеч. диспан. (Бул. Вука Мићуновића) | 50 | 4 |
| 4. П4 - паркинг у Ул. Живка Николића | 29 | 2 |
| 5. П5 - паркинг испред објекта АС (Трг Саве Ковачевића) | 63 | 3 |
| 6. П6 - паркинг иза Аутоб. станица | 29 | 1 |
| 7. П7 - паркинг у Ул. Гојка Гарч. (стамб.посл.обј.- Паповић) | 31 | 2 |
| УКУПНО: | 359 ПМ | 21 ПМ |

Табела бр.3а:  Утврђени број посебних паркинг мјеста за II зону

ПАРКИРАЛИШТА У СТАМБЕНИМ КВАРТОВИМА:

| Назив | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за ОСИ |
| --- | --- | --- |
| 1. ПII - паркинг у Вучедолској ул. (код Градског парка) | 29 | 2 |
| 2. ПII - паркинг у Бул. В. Мићун. (код ст. обј. »Меандер«) | 23 | 1 |
| УКУПНО: | 52 ПМ | 3 ПМ |

Табела бр.3б:  Утврђени број посебних паркинг мјеста у стамб. квартовима за II

зону

ПОСЕБНИ ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ:

У ову групу спада сљедећи простор за паркирање:

| Назив | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за ОСИ |
| --- | --- | --- |
| 2. PPI – парк. прост. код Дом здрав. (Ул. Ника Миљанића) | 37 | 2 |
| УКУПНО: | 37 ПМ | 2ПМ |

Табела бр.4:  Утврђени број паркинг мјеста на посебним просторима за паркир.

за II зону

III ЗОНА обухвата:

Улице: Сердара Шћепана (од раскрснице са Ул. Николе Тесле до раскрснице са Ул. Јосипа Броза), Баја Пивљанина, II далматинске бригаде и Јосипа Броза.

ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА:

| Назив улице | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за особе са инвалидитетом |
| --- | --- | --- |
| 1. Сердара Шћепана (II дио) | 51 | 3 |
| 2. Баја Пивљанина | 37 | 2 |
| 3. ИИ далматинске бригаде | 14 | 1 |
| 4. Јосипа Броза | 90 | 6 |
| УКУПНО: | 192ПМ | 12ПМ |

Табела бр.5:   Утврђени број општих паркинг мјеста на улицама за III зону

ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА:

| Назив | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за ОСИ |
| --- | --- | --- |
| 1. П8 - паркинг у Ул. Серд.Шћепана | 44 | 2 |
| 2. П9 - паркинг у Ул. Б. Пивљанина (код Музичке школе) | 33 | 2 |
| УКУПНО: | 77 ПМ | 4 ПМ |

Табела бр.6а:  Утврђени број посебних паркинг мјеста за III зону

ПАРКИРАЛИШТА У СТАМБЕНИМ КВАРТОВИМА:

| Назив | Број ПМ под режимом наплате | Број ПМ резервисан за ОСИ |
| --- | --- | --- |
| 1. П III - паркинг (код Централног вртића) | 63 | 4 |
| 2. П IV - паркинг (код ст. обј. солитера) | 68 | 5 |
| 3. ПV - паркинг у Ул. серд. Шћеп. (код три стамб. објекта) | 58 | 3 |
| 4. ПVI - паркинг у Ул. серд. Шћеп. (код стамб. обј. Треска) | 22 | 1 |
| УКУПНО: | 211ПМ | 13 ПМ |

Табела бр.6б:  Утврђени број посебних паркинг мјеста у стамб. квартовима за III

зону

УКУПАН БРОЈ ПАРКИНГ МЈЕСТА ПОД РЕЖИМОМ НАПЛАТЕ

У ЗОНАМА ОБУХВАТА ЕЛАБОРАТА :

1.     УКУПАН БРОЈ  ОПШТИХ  ПАРКИНГ МЈЕСТА:

| ЗОНА | УКУПАН БРОЈ: ОПШТА ПМ |
| --- | --- |
| I ЗОНА | 177 |
| II ЗОНА | 263 |
| III ЗОНА | 192 |
| СВЕГА : | 632 ПМ |

Табела бр.7:   Свега број општих паркинг мјеста по зонама

2а. УКУПАН БРОЈ ПОСЕБНИХ  ПАРКИНГ МЈЕСТА:

| ЗОНА | УКУПАН БРОЈ: ПОСЕБНА ПМ |
| --- | --- |
| I ЗОНА | - |
| II ЗОНА | 359 |
| III ЗОНА | 77 |
| СВЕГА : | 436 ПМ |

Табела бр.8а:   Свега број посебних паркинг мјеста по зонама

2б. УКУПАН БРОЈ ПОСЕБНИХ  ПАРКИНГ МЈЕСТА – СТАМБ. КВАРТ.

| ЗОНА | УКУПАН БРОЈ: ПОСЕБНА ПМ |
| --- | --- |
| И ЗОНА | - |
| ИИ ЗОНА | 52 |
| ИИИ ЗОНА | 211 |
| СВЕГА : | 263 ПМ |

Табела бр.8б:   Свега број посебних паркинг мјеста по зонама

2. УКУПАН БРОЈ ПОСЕБНИХ  ПАРКИНГ МЈЕСТА (2а+2б)

| ЗОНА | УКУПАН БРОЈ: ПОСЕБНА ПМ |
| --- | --- |
| I ЗОНА | - |
| II ЗОНА | 411 |
| III ЗОНА | 288 |
| СВЕГА : | 699 ПМ |

Табела бр.8:   Свега број посебних паркинг мјеста по зонама

3. УКУПАН БРОЈ  ПАРКИНГ МЈЕСТА НА ПОСЕБНИМ ПРОСТОРИМА ЗА ПАРКИРАЊЕ:

| ЗОНА | УКУПАН БРОЈ: ПОСЕБНИ ПРОСТОРИ |
| --- | --- |
| I ЗОНА | - |
| II ЗОНА | 37 |
| III ЗОНА | - |
| СВЕГА : | 37 ПМ |

Табела бр.9:   Свега број паркинг мјеста на посебним просторима по зонама

УКУПАН БРОЈ  ПАРКИНГ МЈЕСТА ПОД РЕЖИМОМ НАПЛАТЕ У ЗОНАМА ОБУХВАТА ЕЛАБОРАТА :

| ЗОНА | УКУПАН БРОЈ ПМ |
| --- | --- |
| I ЗОНА | 177 |
| II ЗОНА | 711 |
| III ЗОНА | 480 |
| СВЕГА : | 1368 ПМ |

Табела бр.10:   Свега број  паркинг мјеста по зонама

Укупан број паркинг мјеста која подлијежу режиму наплате паркирања, на подручју обухвата Елабората је 1368 ПМ (табела бр. 10) укључујући и паркинг мјеста на посебним просторима (37 ПМ, табела бр. 9) која се у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији општине Никшић ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19) могу уступити вршиоцу комуналне д‌јелатности за паркирање.

НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Паркирање се наплаћује на паркиралиштима (општим и посебним) од 07.00 до 24.00 часа радним данима и суботом. На паркиралиштима гд‌је је потражња за паркинг мјестима знатно мања, то се паркирање може наплаћивати за краћи временски период.

Сагласно члану 21 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општини Никшић ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19), за коришћење јавних паркиралишта корисник плаћа накнаду коју цјеновником утврђује Одбор директора вршиоца комуналне д‌јелатности. На  цјеновник сагласност  даје Скупшина општине.

Орган  надлежан за послове саобраћаја, дужан је да на јавном паркиралишту одреди најмање 5% паркинг мјеста за возила лица са 80% или више процената тјелесног оштећења или тјелесног инвалидитета, односно лица код којих је усљед тјелесног оштећења или тјелесног инвалидитета утврђена неспособност доњих екстремитета од 60% или више процената, возила која користе дјеца са тјелесном, менталном и сензорном ометеношћу и која остварују право на личну инвалиднину или право на додатак за његу и помоћ, као и возила удружења ових лица.

За коришћење паркинг мјеста  за лица са инвалидитетом, не плаћа се накнада.

Наплата паркирања кроз примјењену  јединичну цијену по започетом сату је једна од мјера којима се управља паркирањем, односно просторном распод‌јелом захтјева за паркирање и искоришћењем расположивих капацитета на паркиралиштима (општим и посебним). Имплементацијом овог режима паркирања, створиће се услови за боље искоришћење постојећих капацитета паркиралишта и уклањање са јавних паркиралишта аутомобила који се дужи период не користе.

Категорије корисника које треба обухватити тарифним системом су: правна лица, предузетници и физичка лица што је и прецизирано Одлуком о јавним паркиралиштима на територији општине Никшић ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19).

НАЧИН НАПЛАТЕ ПАРКИРАЊА

1)    Општа паркиралишта

Наплата паркирања преко ГСМ мреже (коришћењем мобилног телефона)

Овај начин наплате  паркирања врши се уплатама одређеног износа путем слања СМС порука на одређене провајдере ГСМ мрежа. Као јединица услуге узима се један час паркирања, а цијене те јединице услуге су различите по појединим зонама и  дате  су у цјеновнику.

У првој зони дозвољава се максимално задржавање возила на паркинг мјесту два сата искључиво на Тргу слободе, док за остали дио прве зоне  нема временског ограничења у погледу задржавања возила на паркинг мјесту. Уплата се врши на почетку сваког сата паркирања. После искоришћења максималног времена задржавања на паркинг мјесту, возило је потребно уклонити  у  наредних 5 минута јер уплата неће бити прихваћена за исту зону.

У другој и трећој зони нема временског ограничења у погледу задржавања возила на паркинг мјесту. И овђе се уплата врши на почетку сваког сата паркирања.

Оставља се могућност да се након извјесног времена експлоатације паркинг простора у II и III зони, уведе временски неограничено коришћење, са плаћањем дневне карте у износу предвиђеном Цјеновником. Овакав начин наплате се може увести на паркинг просторима II и III зоне гд‌је се, кроз анализу коришћења/потражње паркинг мјеста, утврди да је  потражња за паркирањем у току дана мања. Увођење дневне карте на одређеној локацији врши се на предлог вршиоца комуналне д‌јелатности, уз сагласност органа надлежног за послове саобраћаја. Овакви паркинг простори се означавају посебном додатном таблом.

Продаја паркинг карата

Као алтернативни начин наплате услуга паркирања на општим паркиралиштима је продаја паркинг карата преко паркинг-аутомата, на наплатним објектима паркиралишта, или на другим продајним мјестима у граду.

Продаја повлашћених паркинг карата

Овај начин продаје се примјењује за повлашћене категорије корисника општих паркиралишта, као што су станари ових зона, правна лица и предузетници у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији општине Никшић, ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19.

Овој категорији корисника повлашћена паркинг карта издаје се на мјесечном, кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу. Важи искључиво за одређену зону и омогућава кориснику да на паркинг мјесту остане у неограниченом временском периоду, али му не гарантује слободно паркинг мјесто.

Вршилац комуналне ђелатности издаје повлашћену паркинг карту у складу са чланом 19 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Никшић, ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19 . Приоритет код издавања повлашћених паркинг карата имају станари.

### Резервација паркинг мјеста

Орган управе надлежан за послове саобраћаја може на јавним паркиралиштима на којима се врши наплата паркирања, изузетно одобрити  резервацију паркинг мјеста државним органима, органима Општине, јавним службама, дипломатским и другим страним представницима, другим правним лицима и предузетницима у складу са чланом 20 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Никшић, ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19 ..

Резервацију паркинг мјеста на јавним паркиралиштима орган надлежан за послове саобраћаја, може одобрити  и лицима са инвалидитетом из члана 16 Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Никшић, ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи" бр.53/19.

2) Посебна  паркиралишта

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и објекта за наплату.